# Ohm (ohm) Kanunu

## Genel

Om kanunu gerilim U ,  akım I  ve   direnç R arasındaki matematiksel ilişkiyi gösterir.

| I = |  | I = elektrik akımı, birim Amper (A) |
| --- | --- | --- |
| U = I . R |  | U = elektrik gerilimi, birim Volt (V) |
| R = |  | R = elektrik direnci, birim om (() |

# Açık bir elektrik devresinde  sabit direncin akımı gerilime orantılı değişir.

# Sabit gerilimde direnç değiştirilirse akım ve direnç birbirine ters orantılıdır.

## Ödev

Sabit dirençte    I = f (U)  ve  sabit gerilimde I = f  ( R )  statik karakteristikleri  yazılacaktır.

## Devre Şeması

2.3.1

2.3.2

## Deneyde kullanılacak parçalar ve Ölçü aletleri

# 1 Montaj Panosu

# 1 Karbon direnç 100 ( (2 W)

# 1 Karbon direnç 150 ( (2 W)

# 1 Karbon direnç 220 ( (2 W)

# 1 Karbon direnç 330 ( (2 W)

# 1 Karbon direnç 470 ( (2 W)

# 1 Karbon direnç 680 ( (2 W)

# 1 Karbon direnç 1 k( (2 W)

# 1 Güç kaynağı (0...12 V DC)

2 multimetre

-Fişli kablolar

## Deneyin Yapılması

I = f (U) karakteristiğini yazmak için 2.3.1. devresi kurulup 100 om, 150 om ve 330 om dirençleri ile 2.6.1 cetvelinde gösterilen gerilimlerde akım ölçülecektir.

# Akım değerleri 2.6.1. cetveline ve karakteristiğin çizilmesi için 2.6.2  cetveline yazılacaktır.

Bundan sonra  I = f (R) karakteristiğini yazmak için 2.3.2. devresi yapılıp sabit tutulan gerilimlerde (4V, 8V, ve 12V) akım 2.6.3. cetvelinde gösterilen dirençlere bağlantılı olarak ölçülecektir.

# Akım değerleri 2.6.3. cetveline ve karakteristiğin çizilmesi için 2.6.4. çizelgesine yazılacaktır.

## Sonuçlar ve Değerlendirmeler

| U (V) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I (mA) 100(’ da |  |  |  |  |  |  |  |
| I (mA) 150(’ da |  |  |  |  |  |  |  |
| I (mA) 330(’ da |  |  |  |  |  |  |  |

2.6.1

2.6.2

| R (() | 100 | 150 | 220 | 330 | 470 | 680 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I (mA) 12 voltta |  |  |  |  |  |  |  |
| I (mA) 8 voltta |  |  |  |  |  |  |  |
| I (mA) 4 voltta |  |  |  |  |  |  |  |

2.6.3

2.6.4

# Değerlendirmeler: