Giriş:

- Akımlar Kanunu: Bir elektrik devresinde herhangi bir birleşme noktasına gelen akımların toplamı birleşme noktasından çıkan akımların toplamına eşittir (şekil 3.1-a).

-a-					    -b-

Şekil 3.1: Kirschoff’ un akımlar ve gerilimler kanunu

- Gerilimler Kanunu: Bir elektrik devresi üzerindeki her kapalı iletken yol boyunca voltajların cebirsel toplamı sıfırdır. Farklı bir ifadeyle, kapalı bir elektrik devresine uygulanan kaynak gerilimi, devredeki seri bağlı elemanlar üzerine düşen gerilimler toplamına eşittir (şekil 3.1-b).

Deney Şeması:

Akımlar kanunu

Şekil 1.  Akımlar kanunu

Gerilimler kanunu

Şekil 2. Gerilimler kanunu

İşlem basamakları

- Ana ünitedeki güç anahtarının OFF durumunda olmasına dikkat edin.

Akımlar kanunu

- Deney bağlantı şekil 1’deki gibi gerçekleştirin.

- Multimetreyi DC mA konumuna alıp ampermetre olarak kullanın.

- Ampermetreyi devreye seri bağlayın.

- Tüm bağlantıları yaptıktan ve kontrol ettikten sonra ana ünite üzerindeki güç anahtarını ON konumuna alın.

- Devreye +12 V ayarlanabilir gerilim ana ünite üzerinden gelmektedir ve yine ana ünite üzerindeki potansiyometre ile kontrol edilmektedir. Bu gerilimi +12 V’ a ayarlayın.

- Ampermetre ile R11 direncinden geçen akımı ölçün.

- Deney bağlantı şekil 2’deki gibi gerçekleştirin.

- Multimetreyi DC mA konumuna alıp ampermetre olarak kullanın.

- Ampermetreyi devreye seri bağlayın.

- Tüm bağlantıları yaptıktan ve kontrol ettikten sonra ana ünite üzerindeki güç anahtarını ON konumuna alın.

- Ampermetre ile R15 direncinden geçen akımı ölçün.

- Ampermetre ile R16 direncinden geçen akımı ölçün.

- Devrenin enerjisini kesip, bağlantı kablolarını sökün.

- Ölçüm sonuçlarını tabloya kaydedin.

- Benzer ölçümleri devredeki dirençleri kullanarak oluşturabileceğiniz farklı bağlantılar için de yapabilirsiniz.

Gerilimler kanunu

- Devreye +12 V ayarlanabilir gerilim ana ünite üzerinden gelmektedir ve yine ana ünite üzerindeki potansiyometre ile kontrol edilmektedir. Bu gerilimi +12 V’ a ayarlayın.

- Voltmetre ile devreye uygulanan kaynak gerilimini ölçün.

- Voltmetrenin (+) terminalini devrenin 2.1 pinine ve (-) terminalini devrenin 2.2 pinine bağlayıp, R11 direnci üzerinde düşen gerilimi ölçün.

- Voltmetrenin (+) terminalini devrenin 2.3 pinine ve (-) terminalini devrenin 2.4 pinine bağlayıp, R15 direnci üzerinde düşen gerilimi ölçün.

- Devrenin enerjisini kesip, bağlantı kablolarını sökün.

- Ölçüm sonuçlarını tabloya kaydedin.

- Benzer ölçümleri devredeki dirençleri kullanarak oluşturabileceğiniz farklı bağlantılar için de yapabilirsiniz.

Akımlar kanunu ölçüm tablosu

| I1 | I2 | I3 |
| --- | --- | --- |

Gerilimler kanunu ölçüm tablosu

| V1 | V2 | V3 |
| --- | --- | --- |

Değerlendirme soruları

- Akımlar kanunu için yaptığınız ölçümlerde, I1=I2+I3 sonucu elde ediliyor mu?

- Gerilimler kanunu için yaptığınız ölçümlerde, V1=V2+V3 sonucu elde ediliyor mu?

# Text boxes

I1=I2+I3+I4

V1

V2

V3

2.1 (+)

2.2 (-)

2.3 (+)

2.4 (-)